ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

СТАТИСТИКА РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЦ

Мир, в котором мы живем, существует в постоянном взаимодействии с Радиацией. Свет и тепло ядерных реакций, протекающих в недрах Солнца, является необходимум условием Жизни. Радиоактивность существовала на Земле задолго до зарождения на ней Жизни. Радиоактивные изотопы присутствуют на Земле со времени ее образования. В настоящее время на Земле сохранились 23 долгоживущих радиоактивных изотопа, имеющих период полураспада больше 107 лет. Наиболее распространенные из них это это 40K, 238U и 232Th. Два последних изотопа образуют радиоактивные семейства, в которых после ряда последовательных распадов образуются стабильные ядра 206Pb и 208Pb соответственно.

Другим источником Радиации являются космические лучи, заполняющие солнечную систему и межзвездное пространство, и которые постоянно бомбардируют Землю. В результате взаимодействия первичного космического излучения с ядрами земной атмосферы образуется большое количество частиц вторичного космического излучения

В результате ядерных реакций под действием космических лучей образуются космогенные радионуклиды 3H и 14C.

n + 14N ( 3H + 12C
p + 14N ( p + 14C

В результате деятельности человека во внешней среде появились искусственные радионуклиды и источники излучений. В окружающую среду поступают радионуклиды, извлекаемые из Земли вместе с углем, газом, нефтью, минеральными удобрениями, строительными материалами. В окружающей среде оказались продукты ядерных взрывов и продукты переработки отходов ядерной энергетики. Все это создает радиационный фон в окружающем нас пространстве.

Таким образом, радиационный фон складывается из трех основных компонент:

- излучение природных радионуклидов Земной коры и других объектов внешней среды,

- космическое излучение,

- излучение от искусственных радионуклидов.

Целью работы является регистрация частиц радиационного фона с помощью счетчика Гейгера и овладение первичными навыками обработки результатов измерений.

При выполнении работы необходимо обратить внимание на следущее.

Статистические и систематические ошибки измерений

Целью каждого измерения является определение значения некоторой величины. Однако из-за различных неточностей процесса измерения результаты измерений в общем случае отличаются от искомого точного значения. При оценке результатов измерения обычно исходят из того, что измерения можно повторить многократно. Условия проведения измерений при этом не должны изменяться.

Опыт показывает, что любое измерение, как бы аккуратно оно не проводилось, не может быть совершенно свободно от ошибок. В научных исследованиях слово «ошибка» означает неизбежную погрешность, которой сопровождаются все измерения. Ошибка измерения характеризует точность, с которой выполнено измерение. Ошибки измерений обусловлены большим количеством разнообразных причин. В некоторых случаях удается выделить причины этих ошибок и внести необходимую поправку в результат измерений. Так, например, если после проведения экспериментов была обнаружена неправильная калибровка прибора, которая привела к смещению начала отсчета измеряемой величины, и если шкала отсчетов линейная, то все измеренные показания необходимо сместить на эту обнаруженную ошибку измерений.

Другой причиной погрешностей эксперимента может быть неточность прибора, измеряющего временной интервал наблюдения. Например, если используемый секундомер постоянно отстает, то все измеренные значения времени будут недооценены и никакое количество повторений измерений с тем же секундомером не обнаружит этот источник ошибок. Для того чтобы максимально избежать таких ошибок в научных экспериментах стараются использовать специально калиброванные приборы.

Принято говорить, что каждая из таких причин вызывает систематическую ошибку измерений. Как только систематические ошибки обнаружены и их величины рассчитаны, они могут быть устранены внесением соответствующих поправок в результаты измерений. Однако необходимо помнить, что общая ошибка каждого результата измерения остается неизвестной, т.к. речь идет не о выделении из общей ошибки наблюдения некоторой ее части в виде систематической ошибки, а лишь о введении поправок на те факторы, которые удалось выявить в процессе анализа результатов эксперимента. Правильная оценка систематических ошибок в значительной степени зависит от опыта экспериментатора и его способности критически смотреть на полученные результаты. Наряду с систематическими ошибками существуют и другого типа ошибки — статистические.

Экспериментальные погрешности, которые можно обнаружить с помощью многократных измерений, называются случайными или статистическими ошибками. В ядерной физике и физике частиц процессы являются принципиально статистическими. Поэтому случайные ошибки играют очень большую роль.

Эту особенность процессов, происходящих в микромире, легко понять, наблюдая за распадом радиоактивных ядер, каждое из которых распадается независимо от любого другого. Нельзя предсказать, когда именно распадется данное нестабильное ядро. Для описания статистических закономерностей используется понятие вероятности события.

Естественной статистической величиной, описывающей радиоактивный распад, является вероятность распада λ ядра за единицу времени. Независимость величины λ от времени выражается в том, что различные моменты времени ничем не выделены друг относительно друга с точки зрения вероятности предстоящего распада ядер.

Статистические ошибки являются неустранимыми — их нельзя исключить в каждом из результатов измерений. Но с помощью методов теории вероятности можно учесть их влияние на оценку истинного значения измеряемой величины, что позволяет определить значение измеряемой величины со значительно меньшей ошибкой, чем ошибки отдельных измерений. Учёт влияния статистических ошибок основан на знании законов их распределения, т.к. статистические ошибки измерения характеризуются определенным законом распределения. Существование такого закона можно обнаружить, повторяя много раз в неизменных условиях измерения некоторой величины.

Рассмотрим эксперимент по определению активности радиоактивного источника. Выберем такой случай, когда активность источника не меняется в течение времени наблюдения, т.е. выберем в качестве источника моноизотопный радиоактивный источник, среднее время жизни которого τ  = 1/( много больше времени отдельных наблюдений  ti  и полного времени всех наблюдений T. Эксперимент заключается в том, что с помощью детектора регистрируется число частиц , образующихся в результате распада радиоактивного источника. Интервал времени ti, в течение которого проводится каждое отдельное наблюдение, фиксирован. В нашем случае он составлял 1 с. Результаты измерений приведены в Таблице 1.

Таблица 1. 
Результаты измерений активности радиоактивного препарата.

| Номер измерения, i | Результат измерения | Отклонение от среднего | Номер измерения, i | Результат измерения | Отклонение от среднего | Номер Измерения, i | Результат измерения | Отклонение от среднего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84 | 6.53 | 35 | 74 | -3.47 | 69 | 74 | -3.47 |
| 2 | 77 | -0.47 | 36 | 83 | 5.53 | 70 | 83 | 5.53 |
| 3 | 85 | 7.53 | 37 | 79 | 1.53 | 71 | 72 | -5.47 |
| 4 | 79 | 1.53 | 38 | 85 | 7.53 | 72 | 73 | -4.47 |
| 5 | 68 | -9.47 | 39 | 67 | -10.47 | 73 | 69 | -8.47 |
| 6 | 88 | 10.53 | 40 | 82 | 4.53 | 74 | 87 | 9.53 |
| 7 | 92 | 14.53 | 41 | 73 | -4.47 | 75 | 69 | -8.47 |
| 8 | 79 | 1.53 | 42 | 89 | 11.53 | 76 | 70 | -7.47 |
| 9 | 66 | -11.47 | 43 | 89 | 11.53 | 77 | 75 | -2.47 |
| 10 | 70 | -7.47 | 44 | 70 | -7.47 | 78 | 77 | -0.47 |
| 11 | 67 | -10.47 | 45 | 80 | 2.53 | 79 | 71 | -6.47 |
| 12 | 80 | 2.53 | 46 | 79 | 1.53 | 80 | 64 | -13.47 |
| 13 | 75 | -2.47 | 47 | 90 | 12.53 | 81 | 74 | -3.47 |
| 14 | 82 | 4.53 | 48 | 74 | -3.47 | 82 | 61 | -16.47 |
| 15 | 79 | 1.53 | 49 | 74 | -3.47 | 83 | 84 | 6.53 |
| 16 | 94 | 16.53 | 50 | 96 | 18.53 | 84 | 79 | 1.53 |
| 17 | 60 | -17.47 | 51 | 72 | -5.47 | 85 | 75 | -2.47 |
| 18 | 67 | -10.47 | 52 | 73 | -4.47 | 86 | 79 | 1.53 |
| 19 | 70 | -7.47 | 53 | 70 | -7.47 | 87 | 78 | 0.53 |
| 20 | 94 | 16.53 | 54 | 89 | 11.53 | 88 | 86 | 8.53 |
| 21 | 67 | -10.47 | 55 | 70 | -7.47 | 89 | 73 | -4.47 |
| 22 | 68 | -9.47 | 56 | 77 | -0.47 | 90 | 76 | -1.47 |
| 23 | 86 | 8.53 | 57 | 84 | 6.53 | 91 | 83 | 5.53 |
| 24 | 60 | -17.47 | 58 | 85 | 7.53 | 92 | 81 | 3.53 |
| 25 | 81 | 3.53 | 59 | 77 | -0.47 | 93 | 93 | 15.53 |
| 26 | 77 | -0.47 | 60 | 92 | 14.53 | 94 | 77 | -0.47 |
| 27 | 73 | -4.47 | 61 | 74 | -3.47 | 95 | 74 | -3.47 |
| 28 | 90 | 12.53 | 62 | 78 | 0.53 | 96 | 74 | -3.47 |
| 29 | 90 | 12.53 | 63 | 72 | -5.47 | 97 | 79 | 1.53 |
| 30 | 78 | 0.53 | 64 | 83 | 5.53 | 98 | 77 | -0.47 |
| 31 | 88 | 10.53 | 65 | 58 | -19.47 | 99 | 86 | 8.53 |
| 32 | 89 | 11.53 | 66 | 70 | -7.47 | 100 | 69 | -8.47 |
| 33 | 65 | -12.47 | 67 | 76 | -1.47 |  |  |  |
| 34 | 69 | -8.47 | 68 | 84 | 6.53 |  |  |  |

Всего было выполнено 100 независимых измерений в идентичных условиях. Видно, что в каждом отдельном измерении регистрируется какое-то количество случайных отсчетов, никак не связанных с результатами предыдущих измерений.

Рис. 1 Результаты измерений активности источника, как функция номера измерения.

На рис. 1 показаны результаты этих  измерений, как функция номера измерения i. Видно, что они сконцентрированы вблизи некоторой величины . Среднее число частиц ,  зарегистрированных в результате N измерений, определяется формулой

. 	(1)

В нашем случае N = 100, . Величина  показана на рис. 1 жирной линией.

Очевидно, что усредненная по N измерениям величина активности  будет гораздо точнее характеризовать активность источника, чем результаты отдельных измерений.

Несмотря на то, что в среднем все результаты измерений концентрируются вблизи , тем не менее, результаты отдельных измерений отличаются от , как это и следовало ожидать, учитывая случайный характер наблюдаемых событий.

Возникает естественный вопрос, как располагаются различные значения  вокруг ? В целом,  ответ на этот вопрос можно получить, используя более детальное описание распределения вероятности их наблюдения в окрестности среднего значения (см. далее). В первом приближении, можно использовать следующую процедуру.

Если считать, что  — это наилучшая оценка величин , то естественно рассмотреть разность

.

Величина  называется отклонением от средней величины .

Для нашего примера величина отклонения для каждого отдельного измерения приведена в таблице 1. Чтобы попытаться оценить достоверность результатов, казалось, можно было бы поступить аналогично и усреднить величины , однако, усредненная  величина равна нулю. Так будет для любых измерений, что следует из самого определения величины

. 	(2)

Чтобы обойти эту неприятность, в статистике используют другую величину, равную квадрату отклонения, усредненному по всевозможным значениям этой величины, которая называется дисперсией и обозначается  символом D. Квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением σ:

.	(3)

Стандартное отклонение  характеризует среднюю погрешность отдельных измерений , поскольку оно указывает вероятность обнаружения наблюдаемых значений в интервале [  - (,   + ( ].

Практически, для этого возводят в квадрат все отклонения от средней величины и затем эти величины усредняют:

. 	(4)

Однако обычно определение (4) «модифицируется» так, что в знаменателе вместо N стоит , т.е.

. 	(5)

Эта величина  является практической оценкой дисперсией измерения, которая является точной при N >> 1.

Причина «модификации» при вычислении дисперсии заключается в следующем. Определение (5) приводит к несколько большему значению дисперсии, чем (4), и это частично компенсирует ошибку в измерениях в том случае, когда число измерений мало. Понять это можно, если рассмотреть предельный случай одного измерения . В этом случае из формул (1) и (4) следует  и D = 0. Т.е. получается явно абсурдный результат. В случае N = 1 соотношение (5) приводит к неопределенности в дисперсии типа 0/0, что более правильно отражает наше незнание величины дисперсии в случае одного измерения. При увеличении N соотношения (4) и (5) приводят практически к одинаковым результатам.

Дисперсия измерений представляет собой усредненное среднеквадратичное отклонение результатов отдельных измерений n1, n2, … nN  от среднего значения . При N >> 1 в интервале [  - (,   + ( ] оказывается около 70 %  событий.

Экспериментальные измерения. Обсуждение результатов

Экспериментальная  установка

#### Экспериментальная  установка состоит из детектора ионизирующего излучения - счетчика Гейгера с высоковольтным источником напряжения - и счетчика регистрируемых частиц. Счётчик частиц имеет различные режимы измерения между которыми можно переключаться, используя кнопки на лицевой панели прибора. По умолчанию счётчик показывает время, прошедшее с начала измерения.

Упражнение 1. Статистика низко интенсивных  потоков частиц. Распределение Пуассона

Для выполнения упражнения необходимо:

- выбрать длительность (t временного интервала регистрации среднего числа наблюдаемых частиц ( ( 3;

- набрать данные путем многократного (( 100) повторения циклов регистрации с постоянным выбранным временным интервалом;

- построить гистограмму распределения;

- оценить среднюю интенсивность числа событий;

- построить теоретическое распределение Пуассона для полученного значения и сравнить с экспериментально измеренным.

Упражнение 2. Статистика интенсивных  потоков частиц. Распределение Гаусса

Для выполнения упражнения необходимо:

- выбрать длительность (t временного интервала регистрации и числа наблюдаемых частиц ( ( 30-40;

- набрать данные путем многократного (( 100) повторения циклов регистрации с постоянным выбранным временным

- построить гистограмму экспериментально измеренного распределения;

- оценить среднюю интенсивность  и стандартное отклонение событий и сравнить их;

- построить распределение Гаусса для полученных значений средней интенсивности и стандартного отклонения.

Упражнение 3. Статистика интенсивных  потоков частиц.

Для выполнения упражнения необходимо:

- набрать данные путем однократного непрерывного цикла регистрации количества зарегистрированных частиц в течение временного интервала равного суммарному времени регистрации в Упражнении 2.

- оценить среднюю интенсивность и стандартное отклонение и сравнить результаты трех упражнений.

Приложение 1. Счетчик Гейгера

Счетчик Гейгера относится к обширной группе газонаполненных детекторов, которые благодаря хорошей чувствительности к излучениям разных видов, относительной простоте и дешевизне являются широко распространенными приборами регистрации излучений. Такой детектор представляет собой заполненную газом среду, в объеме которой расположены два электрода. На электроды подается постоянное напряжение. Рабочее напряжение, подаваемое счетчика, зависит от давления газа, которое для различных режимов работы детектора может меняться в широких пределах.

Регистрация частиц происходит следующим образом. Быстрая частица, попадая внутрь счетчика, вызывает ионизацию газа. Электроны, тяжелые положительные и отрицательные ионы, образованные ионизирующей частицей, двигаясь в электрическом поле, испытывают многократные столкновения, упругие и неупругие, с молекулами газа. Средняя скорость направленного движения электронов и ионов пропорциональна напряженности электрического поля и обратно пропорциональна давлению газа. Возникающий ток обусловлен в основном электронами, так как их подвижность на три порядка выше, чем подвижность тяжелых ионов. Импульс напряжения на сопротивление Ri усиливается и подается на регистрирующую аппаратуру.

Рис. 8: Схема включения счетчика Гейгера.

Рис.9. Вольт-амперная характеристика ионизационного детектора.

На рис. 9 показана зависимость амплитуды импульса напряжения на выходе газонаполненного детектора от напряжения на его электродах (предполагается, что постоянная времени  много больше времени собирания заряда в детекторе). Кривые 1 и 2 относятся к случаям различной начальной ионизации, большей для кривой 2. Эти кривые называют вольт-амперной характеристикой  счетчика. Каждую кривую можно разделить на характерные участки.

На участке I происходят два конкурирующих процесса: собирание зарядов на электродах и рекомбинация ионов в газовом объеме. При повышении напряжеия скорость ионов увеличивается, что уменьшает вероятность рекомбинации.

На участке II практически все заряды, образованные в детекторе, собираются на электродах. Этот участок кривой называют областью насыщения. Именно в этой области работают ионизационные камеры.

При дальнейшем увеличении напряжения электроны, созданные в результате первичной ионизации, ускоряются полем настолько, что становятся способными при столкновении с нейтральными атомами газа ионизировать их, т.е. создавать некоторое число вторичных ионов. Происходит газовое усиление. При этом амплитуда импульса сначала растет пропорционально первичной ионизации – это пропорциональная область. В этой области III работают так называемые пропорциональные счетчики.

Область работы пропорциональных счетчиков затем сменяется областью ограниченной пропорциональности IV .

Наконец, на участке V газовое усиление возрастает настолько, что собираемый заряд не зависит от первичной ионизации. Это так называемая область Гейгера. Однако разряд, как и в предыдущих областях, остается вынужденным, т. е. начинается после прохождения ионизирующей частицы.

Дальнейшее увеличение напряжения приводит к непрерывному самостоятельному разряду (область VI), поэтому эта область для регистрации частиц не используется.

В счетчике Гейгера газовое усиление настолько велико, что в нем происходит пробой. Вблизи порога этой области условия, необходимые для ударной ионизации, возникают только около нити (например, в цилиндрических счетчиках при V = 1000 В напряженность поля E у катода равна сотням В/см, а вблизи нити — 20000–40000 В/см). С увеличением напряжения область ударной ионизации увеличивается, а ионизация вследствие вторичных процессов (электронных и фотонных) быстро нарастает. В результате возникает электронная лавина.

Таким образом, в счетчике происходит пробой, разряд переходит в самостоятельный и охватывает всю газовую область счетчика. Возникают большие импульсы напряжения на аноде, величина которых не зависит от первичной ионизации. Достаточно образования хотя бы одной пары ионов, чтобы развился разряд, охватывающий весь объем счетчика. В области Гейгера коэффициент газового усиления достигает 1010, а величина импульса напряжения — нескольких вольт или даже десятков вольт.

Рис.10. Различные типы счетчиков Гейгера: а) цилиндрический; б) торцовый.

Геометрическая форма детектора (рис. 10) выбирается, исходя из условий его работы. Цилиндрический счетчик состоит из металлической или металлизированной изнутри стеклянной трубки 1 и тонкой металлической нити 2, натянутой по оси цилиндра. Нить служит анодом, трубка — катодом. Торцовый счетчик имеет входное окошко 3 в торце корпуса. Обычно счетчики используют для регистрации частиц с коротким пробегом, поэтому окно счетчика изготавливают из тонкой пленки.

В качестве наполняющих газов в большинстве случаев используют благородные газы — аргон и неон, иногда азот и водород с различными примесями.

Счетчики Гейгера обладают высокой чувствительностью к ионизирующему излучению. Однако они не способны дифференцировать различные виды излучений, различать их энергии, поэтому они используются как детекторы интенсивности излучения. Этому способствует следующая важная особенность работы прибора. При достижении порога области Гейгера начинается плато счетной характеристики, где число зарегистрированных импульсов практически не зависит от напряжения (каждая ионизирующая частица, попадающая в объем счета, образует лавину). При дальнейшем увеличении напряжения счетчик переходит в режим спонтанного разряда.

Рабочее напряжение счетчика выбирают на середине плато. Пороговое напряжение, положение и протяженность плато являются индивидуальными характеристиками счетчика и должны определяться экспериментально. Обычно рабочее напряжение составляет от нескольких сотен до тысячи вольт.

Счетчики Гейгера отличаются относительной простотой и надежностью, высокой эффективностью. Чувствительность счетчика к падающему излучению зависит также от проникающей способности частиц. Естественно, что будут зарегистрированы только те частицы, которые попадут в рабочий объем счетчика (следовательно, толщина стенки или окошка счетчика не должна превышать свободного пробега частицы в материале стенки счетчика). Если частицы, проникающие в рабочий объем, образуют хотя бы пару ионов, они будут зарегистрированы практически со 100%-ной вероятностью.

Однако для восстановления чувствительности прибора после каждого акта регистрации необходимо очистить газовый объем от тяжелых ионов, подвижность которых невелика. В течение этого времени прибор не способен регистрировать другие частицы. Это так называемое мертвое время счетчика. Мертвое время счетчиков Гейгера относительно велико — 10−4–10−3 сек., и разрешающая способность этого прибора не превосходит несколько тысяч частиц в сек.

Кроме того, эти счетчики малочувствительны к γ-излучению. Регистрация γ-квантов происходит только в результате образования вторичных заряженных частиц, которые вследствие малой эффективности взаимодействия γ-излучения с веществом выбиваются лишь в стенках газонаполненного детектора, которые изготавливаются из материала с большим атомным номером (стенки γ-счетчика нецелесообразно изготавливать толще длины пробега вторичных электронов и позитронов в материале стенки). Обычно эффективность счетчиков регистрации γ-квантов составляет всего 1-2%.

Для регистрации медленных нейтронов часто используются детекторы, наполненные трехфтористым бором. В этом случае ионизирующими частицами являются α-частицы, образующиеся с большой вероятностью в реакции 10В(n,α). Быстрые нейтроны регистрируются с помощью детекторов, наполненных водородом, или со стенками из водородсодержащего материала. В этом случае возникновение разряда обусловлено протонами отдачи, попадающими в газовый объём детектора.

Приложение 2 Распределение Пуассона

Теперь перейдем к более детальному описанию статистического распределения событий. Постараемся ответить на следующий вопрос. В результате нескольких серий идентичных измерений получено среднее число регистрируемых частиц . Какова  при этом вероятность регистрации в отдельном измерении числа регистрируемых частиц равного n? Вероятность P(n) наблюдения значения n при средней величине  дается распределением Пуассона:

. 	(6)

Распределение Пуассона — это распределение случайной величины n, принимающей целые неотрицательные значения. Оно определяет вероятность наблюдения величины n в конкретном измерении, если события происходят независимо и характеризуются средней величиной .

Одним из классических примеров распределения Пуассона является распределение числа распадов радиоактивного источника постоянной интенсивности. Распределение Пуассона в этом случае описывает вероятность наблюдения различные значения числа отсчётов n вокруг среднего значения интенсивности .

Выведем формулу Пуассона на примере распада радиоактивного источника состоящего из радиоактивных ядер одного изотопа. Постоянная распада — (. Обозначим ω(t) вероятность того, что ядро, достоверно существовавшее в момент t = 0, еще существует в момент t. Тогда величина dω будет вероятностью распада ядра за период между t и t+dt. Очевидно, что

, 	(7)

поскольку вероятность распада за промежуток dt равна произведению вероятности λ dt распада ядра, достоверно существующего в момент t, на вероятность ω того, что ядро в момент t существует. Интегрируя (7) с учетом того, что ω = 1 при t = 0, получим

. 	(8)

Соотношение (8) содержит полное описание статистических свойств процесса радиоактивного распада. Согласно (8) для одного ядра вероятность не распасться за время t равна

,

а вероятность распасться за время t равна

.

Для двух ядер, воспользовавшись независимостью их распадов, найдем, что вероятности наблюдать за время t ноль, один и два распада равны соответственно

ω0 = e-λt e-λt = e-2λt

ω1 = 2e-λt(1 — e-λt)

ω2 = (1 — e-λt) 2.

Например, для получения вероятности ω1 надо сначала умножить вероятность  того, что первое ядро не распалось за время t, на вероятность  того, что второе ядро при этом распадается, а затем полученный результат удвоить, так как возможна ситуация, в которой ядра могут поменяться ролями.

Аналогично для N ядер получим

ω0  = e-Nλt,

ω1  = Ne-(N-1)λt(1 — e-λt),……

При практических измерениях, как правило, с высокой точностью справедливы приближения

n <<N

(число регистрируемых распадов несравненно меньше полного числа радиоактивных ядер) и

(t <<1

(время измерения мало по сравнению со средним временем жизни изотопа).

Первое из этих неравенств позволяет в выражении для ωn заменить N! на Nп(N — n)!, после чего с помощью второго неравенства получим распределение Пуассона:

. 	(9)

где введены обозначения: .

Посмотрим, как будет зависеть ωn от п при обычно соблюдаемом в экспериментах условии  Nλt >> 1. При малых п величина ωn очень мала (из-за большого отрицательного показателя в экспоненте). С ростом п начнется увеличение ωn за счет множителя (Nλt)n. При п = Nλt это увеличение прекратится и сменится падением, так как знаменатель n! будет расти быстрее числителя. Таким образом, ωn представляет собой функцию с максимумом при п = Nλt, монотонно спадающую по обе стороны от максимума.  При этом оно является асимметричным.

Нетрудно убедиться, что несмотря на сделанные в (9) приближения, сумма всех вероятностей ωn остается равной единице:

Зная выражение для вероятности ωn(t) того, что за время t распадется п частиц, мы можем вычислять средние  для любых зависящих от числа частиц величин по обычной формуле для среднего:

. 	(10)

Так, для среднего числа ядер , распавшихся за время t, получим

. 	(11)

Таким образом, среднее число ядер, распадающихся в единицу времени, совпадает с максимумом пуассоновского распределения.

Из (11) видно, что активность A определяется формулой

, 	(12)

N — начальное число распадающихся ядер. Независимость активности от времени связана с принятым выше приближением (t <<1 .

Для получения статистических отклонений от средних значений вычислим дисперсию D, определяемую формулой

. 	(13)

Величина  получается из (11):

. 	(14)

Величина  вычисляется по аналогии с (11):

. 	(15)

Отсюда для дисперсии в случае распределения Пуассона получается выражение

. 	(16)

Стандартное отклонение

. 	(17)

Распределение Пуассона характеризуется всего одним параметром (, представляющим собой среднее число отсчетов, которое мы ожидаем получить в случае многократного повторения измерений. Дисперсия в случае распределения Пуассона равна среднему числу частиц , стандартное отклонение .

На рис. 2 показаны распределения Пуассона для случаев ,  и .

Рис. 2. Распределения Пуассона для ,  и .

Из рис. 2 видно, что в случае  наиболее вероятные значения результатов отдельных измерений n = 0, 1. В случае  наиболее вероятны значения n = 1, 2, 3. Для малых значений  распределение Пуассона ассиметрично относительно . Как видно из рис. 6, распределение Пуассона имеет довольно значительную ширину. Так, например, в случае  довольно большая вероятность того, что измеренное значение может быть равно от 2 до 10.

Если проведено только одно измерение, то оценкой среднего значения будет измеренное в этом эксперименте значение . Оценкой стандартного отклонения является величина . Для ожидаемого среднего значения числа отсчётов в результате одного измерения получается следующая оценка результата измерения:

. 	(18)

При  n >> 1 в указанном интервале будет находиться около 70 % из общего количества зарегистрированных частиц.

Относительная ошибка результата измерения ( определяется соотношением

. 	(19)

Если увеличить время измерения или число измерений в m раз, не изменяя другие условия эксперимента, то получится большее число отсчетов — mn, и одновременно увеличится стандартное отклонение

. 	(20)

Однако относительная погрешность ( при этом уменьшится

. 	(21)

Рассмотрим это на примере проведенных нами измерений.

Первое измерение активности радиоактивного препарата в течение 1 секунды дало значение активности источника A = 84 отсчетов/сек. Рассчитанное стандартное отклонение

отсчетов/сек.

Относительная ошибка в этом случае составляет

.

Для повышения точности измерений увеличим время эксперимента в 10 раз. Пусть за это время число отсчетов регистрирующего устройства составило n = 796. В этом случае величина стандартного отклонения для активности составила

.

Относительная ошибка измерения уменьшилась и составила

Если привести полученный результат к 1 секунде, т.е. получить значение активности источника, то

имп./сек,

т.е. полученный результат будет гораздо точнее, т.к. относительная точность результата теперь равна 3,54%.

В первом случае для активности источника было получено значение

распадов/сек,

во втором —

распадов/сек.

Результаты обоих измерений в пределах ошибок согласуются, но точность второго измерения выше. Чем больше распадов зарегистрировано в результате измерений, тем выше относительная точность результатов измерений.

Таким образом, если результаты отдельного измерения величины n распределены вокруг среднего значения n с шириной , то результат N аналогичных измерений будет распределен вокруг среднего значения , но с шириной , где . Величина называется стандартным отклонением среднего, для серии из N независимых измерений.

Корректный способ представления результата измерения состоит в том, что обычно указывают среднюю величину  и величину её стандартного отклонения

.

Стандартное отклонение среднего, деленное на среднее число частиц, называется относительной ошибкой измерения (:

. 	(22)

Приложение 3 Нормальное распределение (распределение Гаусса)

С увеличением  распределение Пуассона становится всё более симметричным относительно , а относительная дискретность событий становится практически незаметной. Для больших значений , распределение Пуассона переходит в распределение Гаусса

(23)

Функция  называется также функцией Гаусса. Говорят, что результаты измерений имеют нормальное распределение, если они описываются функцией Гаусса.

Распределение Гаусса является симметричным, непрерывным и, в отличие от распределения Пуассона, характеризуется двумя независимыми параметрами X и (.  X — среднее число отсчетов, которое мы ожидаем получить в случае многократного повторения измерений. ( — среднее стандартное отклонение.

Оказывается, что если на результаты измерений оказывают влияние большое число источников небольших случайных ошибок, то вся совокупность измерений имеет в качестве предельного распределения симметричную колоколообразную функцию Гаусса. Центр распределения X, совпадающий с его максимумом, будет истинным значением измеряемой величины.

Распределение Гаусса (23) нормировано на единицу.

Рис. 3 Распределение Гаусса для (=0,5, X=50 и (=1, X=50.

На рис. 3 показано два нормальных или гауссовых распределения, соответствующие различным измерениям с одинаковыми значениями X и разными (. В первом случае , , во втором случае — , . Величина ( в знаменателе экспоненты обеспечивает для более узкого распределения большую высоту в максимуме.

В случае распределения Гаусса ожидаемое среднее значение  для большого числа измерений можно вычислить по стандартной формуле

(24)

Этот результат почти очевиден, т. к. при большом числе измерений вследствие симметрии функции Гаусса одинаковое число результатов измерений окажется как больше X, так и меньше X. Среднее стандартное отклонение определяется соотношением

. 	(25)

Распределение Гаусса характеризуется двумя параметрами — среднее число отсчетов, которое мы ожидаем получить в случае многократного повторения измерений; ( — среднее стандартное отклонение, которое мы ожидаем получить в случае многократного повторения измерений. На интервал [X - (, X + ( ] в среднем приходится 68%, а интервал [X - 2(, X + 2( ] – 95% всех регистрируемых событий.

Сравним распределения Гаусса  и Пуассона .

- Распределение Гаусса  является непрерывным, т.к. величина n может быть непрерывной, в то время как в распределении Пуассона  величина n = 0, 1, 2, 3, … дискретна.

- Распределение Гаусса  определяется двумя параметрами: X — средней величиной и шириной распределения — стандартным отклонением ( , в то время как распределение Пуассона  определяется единственным параметром , т.к. ширина распределения Пуассона ( автоматически определяется величиной ( ().

- При увеличении среднего числа отсчетов дискретная природа величины ( в распределении Пуассона  становится менее существенна, и распределение Пуассона  хорошо аппроксимируется функцией Гаусса .

,

при , .

На рис. 4 сравниваются распределение Пуассона и распределение Гаусса для двух значений  и . . Видно, что уже при достаточно малых значениях  распределения Пуассона и Гаусса практически совпадают. Необходимо иметь в виду, что распределения Пуассона и Гаусса совпадают только тогда, когда для распределения Гаусса . В общем случае распределение Гаусса характеризуется двумя независимыми параметрами и . Величина  может быть как больше , так и меньше  .

Рис. 4 Сравнение распределений Пуассона  и Гаусса  для  и .

В качестве примера распределения Гаусса укажем измерение энергетических спектров частиц. При измерении энергетических спектров заряженных частиц на выходе усилителя спектрометра мы имеем сигналы, амплитуда которых несет информацию об их энергиях. За счет различных процессов, носящих случайный характер ( шумы детектора, флуктуации зарядового состояния ионов и т.п.), амплитуды сигналов от монохроматического источника имеют гауссово распределение, которое определяется двумя параметрами средним значением амплитуды сигнала Х и среднеквадратичным отклонением (. Разрешение спектрометра – это полная ширина на половине высоты (Full Width at Half Maximum - FWHM). Для гауссового пика

.

В данном случае величины Х и ( в отличие от распределения Пуассона независимы

Приложение 4 Интеграл ошибок

Интеграл от функции нормального распределения

называется интегралом ошибок. Он определяет вероятность того, что результат отдельного измерения окажется между значениями a и b:

.

В таблице 5 приводятся значения этого интеграла для  и . Легко видеть, что в этом случае определена вероятность того, что результат измеренной величины окажется в пределах l стандартных отклонений в любую сторону от среднего значения .

.	 (26)

Величина интеграла ошибок приведена в таблице 2.

Таблица 2. 
Значения интеграла ошибок .

| l | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5000 | 0,5398 | 0,5793 | 0,6179 | 0,6554 | 0,6915 | 0,7257 |
| l | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  | 0,758 | 0,7881 | 0,8159 | 0,8413 | 0,8643 | 0,8849 | 0,9032 |
| l | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|  | 0,9192 | 0,9332 | 0,9452 | 0,9554 | 0,9641 | 0,9713 | 0,9772 |
| l | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
|  | 0,9821 | 0,9861 | 0,9893 | 0,9918 | 0,9938 | 0,9953 | 0,9965 |
| l | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |  |
|  | 0,9974 | 0,9981 | 0,9987 | 0,9990 | 0,9993 |  |

Полезно запомнить следующие оценки. Вероятность того, что результат измерения окажется в пределах одного стандартного отклонения ( от среднего значения составляет 68%,

.

Вероятность того, что результат измерения окажется в пределах двух стандартных отклонений 2( от среднего значения составляет 95,4%,

.

Вероятность того, что результат измерения будет лежать за пределами 3( относительно среднего значения равна 0,3%. Такие простые оценки позволяют понять точность полученных результатов, когда приводится статистическая ошибка измерения.

Часто для оценки точности экспериментальных данных вводится параметр Г, имеющий простую геометрическую интерпретацию — полная ширина распределения на половине высоты (рис. 9). Величины Г и  связаны соотношением

.	(27)

Рис. 5. Распределение Гаусса для (=1,5, X=50.

В случае распределения Пуассона со средним числом отсчетов  стандартное отклонение .

Используя формулу  можно решить и обратную задачу. Какое количество распадов должно быть зарегистрировано, если известна точность, с которой мы хотим получить результаты измерений? Если необходимо получить результат с точностью 10%, достаточно зарегистрировать около 100 распадов. Для того чтобы получить точность ~1% необходимо зарегистрировать ~104 распадов.

Возникает естественный вопрос. Если мы имеем какое-то определённое время на проведение эксперимента, как лучше провести измерение? Провести одно измерение, используя всё время эксперимента, или разбить время эксперимента на несколько частей и провести несколько независимых измерений? С формальной точки зрения результат должен получиться один и тот же. Однако более выгодно избрать вторую стратегию измерений. Дело в том, что в процессе проведения эксперимента могут быть различные сбои аппаратуры, которые могут привести к ошибочным результатам в отдельных измерениях. В том случае, когда имеется несколько независимых экспериментов, такого рода факторы могут быть обнаружены и в конечный результат эксперимента может быть внесена коррекция. Рассмотрим результат эксперимента по измерению активности, приведенные в табл. 3.

Таблица 3. 
Пример измерения сильно отличающегося от среднего значения.

| № измерения | Результат измерения |
| --- | --- |
| 1 | 77 |
| 2 | 82 |
| 3 | 72 |
| 4 | 85 |
| 5 | 74 |
| 6 | 81 |
| 7 | 73 |
| 8 | 106 |
| 9 | 90 |
| 10 | 77 |

Было выполнено 10 измерений активности источника. Результаты этих измерений приведены во втором столбце таблицы. Настороженность вызывает результат 8-го измерения, который сильно отличается от остальных. Такой результат, как легко видеть, маловероятен. Действительно, если получить оценку среднего

и величину стандартного отклонения среднего

,

используя 9 оставшихся измерений, то легко увидеть, что результат 8-го измерения отклоняется от среднего на 3 стандартных отклонения, т. к. значения  и . Используя данные, приведенные в табл. 3, можно ожидать, что в среднем только один результат из 250 измерений может так сильно отличаться от среднего значения, как результат 8-го измерения. В нашем же случае было  выполнено всего 10 измерений. Как поступить при анализе данных, приведенных в табл. 3 ?  На первый взгляд кажется очевидным, что результаты 8-го измерения можно просто не учитывать — отбросить. Однако вопрос отбрасывания выпадающих результатов измерений не является бесспорным. Многие считают, что отбрасывание результатов измерений нельзя оправдать, пока не найдена причина, указывающая, что подозрительные данные неверны. В конечном счете, решение об отбрасывании результатов измерений всегда субъективно. Ситуация особенно усложняется, если учесть, что аномальный результат может быть следствием каких-то неизвестных эффектов. Многие важные научные результаты вначале выглядели, как аномальные результаты измерений и нередко более тщательный анализ причин этих аномалий приводил к важным открытиям. По-видимому, единственно правильная реакция на появление аномальных результатов — повторить измерение ещё несколько раз и внимательно проанализировать причину выпадающего измерения.

Приложение 5 Гистограмма распределения

Одной из главных проблем при проведении многократных измерений одной и той же величины является представление результатов измерений. Один из удобных методов представления результатов — построение гистограмм распределений. Гистограмма распределения строится следующим образом. После того, как получена таблица измеренных значений, в качестве первого шага нужно переписать её в порядке возрастания значений измеренной величины, чтобы было удобно проанализировать полученные результаты наблюдений. Например, результаты 100 измерений, приведенные в табл. 1, после расположения в порядке возрастания представлены в таблице 4.

Таблица 4. 
Упорядоченные значения 100 первых результатов измерений из табл. 1.

| 58 | 67 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 86 | 90 |
| 60 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 86 | 90 |
| 62 | 69 | 70 | 74 | 75 | 78 | 79 | 83 | 86 | 90 |
| 64 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 | 92 |
| 65 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 88 | 93 |
| 67 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 89 | 94 |
| 67 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 89 | 94 |
| 67 | 70 | 73 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 89 | 95 |

После того, как составлена таблица упорядоченных в порядке возрастания значений результатов измерений , на следующем шаге строится эмпирическое распределение результатов измерений. Для этого результаты измерений должны бить сгруппированы.

Пусть имеется таблица значений nmin,...,nmax. Положим С1 равным наименьшему значению nmin  и Сk  — наибольшему nmax.

Разобьем отрезок [С1  , Сn] на k равных интервалов группировки (при ста измерениях можно взять k=10  12). Длина каждого интервала группировки (L будет равна

. 	(28)

Для нашего примера возьмем k=10, тогда . Так как число интервалов разбиения произвольно, в качестве ширины интервала для удобства возьмем .

Обозначим начало каждого интервала , конец интервала  (i=1,...,k). Подсчитаем число наблюдений из набора значений (n1  ,..., nN), лежащих в каждом интервале [Сi  , Сi+1).

. 	(29)

Определим относительные частоты наблюдений pi

. 	(30)

Для построения гистограммы составляют таблицу частоты наблюдений  сгруппированных величин  (табл. 5).

Таблица 5.

Относительные частоты наблюдений  сгруппированных величин .

| Интервал | Число наблюдений, | Относительная частота наблюдений, |
| --- | --- | --- |
| [С1 , С2) [С2 , С3) . . . [Сk , Сk+1] | f1 f2 . . . fk | . . . |

Для рассмотренного нами случая .

Итак, в первый интервал попало 3 значения измеренной величины: 58, 60, 60, во второй – 3 значения: 64, 65, 66, в третий – 11 значений. Т.о. относительная частота наблюдений в первом интервале равна 0,03, во втором – 0,03, в третьем – 0,11, и т.д.

Графическое изображение зависимости относительной частоты наблюдений  от соответствующего интервала группировки называется гистограммой выборки (рис. 10). Таким образом, эмпирическая функция плотности распределения определяется следующим выражением:

. 	(31)

Таблица 6.

Относительные частоты наблюдений  величин  для измерений, приведенных в таблице 1.

| Интервал | Интервал | Число наблюдений, | Относительная частота наблюдений, |
| --- | --- | --- | --- |
| [С1 , С2) | [58,62 ) | 3 | 0,03 |
| [С2 , С3) | [62,66 ) | 3 | 0,03 |
| [С3 , С4) | [66,70 ) | 11 | 0,11 |
| [С4 , С5) | [70 ,74 ) | 16 | 0,16 |
| [С5 , С6) | [74,78 ) | 20 | 0,20 |
| [С6 , С7) | [78,82 ) | 15 | 0,15 |
| [С7 , С8) | [82,86 ) | 13 | 0,13 |
| [С8 , С9) | [86,90 ) | 10 | 0,10 |
| [С9 , С10) | [90,94 ) | 6 | 0,06 |
| [С10 , С11] | [94,98 ) | 3 | 0,03 |

Рис. 6. Гистограмма выборки.

Так как длина интервала при построении гистограмм  выбирается одинаковой, то высота каждого столбца гистограммы оказывается пропорциональной частоте наблюдений (рис. 6). Ясно, что выбор величины интервала ∆L существенно влияет на общий вид гистограммы. Если длина интервала ∆L мала, то влияние случайных колебаний числа наблюдений в каждом интервале начинает преобладать, т. к. каждый интервал содержит при этом лишь небольшое число наблюдений, причем возможная дисперсия числа наблюдений в каждом интервале приблизительно равна этому числу. Но чем больше величина ∆L, тем более скрадываются характерные черты распределения. Поэтому оптимальное число интервалов k должно удовлетворять приближенным требованиям:

(N — объем выборки).

После того, как гистограмма построена, необходимо рассчитать экспериментальные значения  и (.

Чтобы установить, является ли распределение случайной величины n нормальным, на график эмпирической функции плотности распределения  накладывают вычисленную кривую нормального распределения с параметрами  и .

Рис. 7 Сравнение гистограммы распределения активности радиоактивного источника с распределением Гаусса.

На рис. 7 гистограмма распределения активности радиоактивного источника, сравнивается с распределением Гаусса с параметрами  и , приведенными в таблице 6.

Выше мы изложили формальную схему построения таблицы данных для определения частоты наблюдения  величины n. Однако может случиться так, что при измерении величин  одно из значений окажется сильно отличающимся (на несколько ) от среднего значения. В этом случае при определении интервала разбиения  согласно соотношению (28) необходимо в качестве верхней  или нижней  границы интервала выбрать результат измерения, отличающийся на одно измерение.

Таким образом, при построении гистограммы распределений, при выборе числа интервалов группировки и границ интервалов группировки, необходимо руководствоваться «здравым смыслом».

В том случае, когда строится гистограмма распределения Пуассона для малых значений , необходимо просто сосчитать число измерений с n=0, n=1,…и так далее до , и далее рассчитать относительные частоты, пользуясь соотношением (30).

# Text boxes

- Результаты отдельных измерений отражают статистическую природу процессов происходящих в микромире. Поэтому они флуктуируют от одного измерения к другому.

- Несмотря на статистические флуктуации отдельных измерений, они с любой заданной точностью позволяют извлечь информацию о средних значениях изучаемых величин.

- Результаты измерений подчиняются определенным статистическим закономерностям.